## Slide 1
Расчет энергопотребления в пикоспутнике СanSat
Выполнил: Оконешников Никита,
ученик 9 класса МАОУ НПСОШ №2 г. Якутска.
Руководители: Прокопьева Любовь Михайловна,
учитель физики МАОУ НПСОШ №2 г. Якутска.
Романов Юрий Николаевич,
педагог детского технопарка «Кванториум» РС(Я).

## Slide 2
Актуальность заключается в том, что правильный расчет энергопотребления очень важен для непрерывного функционирования всех компонентов пикоспутника CanSat и выполнения всех его требуемых задач за весь полет и за все время поиска, в условиях чемпионата.
Цель: точный расчет потребления электрической энергии пикоспутника CanSat
Задачи:
Ознакомиться с правилами проведения и положением чемпионата «Воздушно-инженерная школа -CanSat в России»;
Изучить методы расчета энергопотребления аппаратов с микроэлектроникой;
Провести измерение энергопотребления компонентов аппарата Cansat;
Сравнить паспортное энергопотребление с данными полученными путем измерения реального токопотребления аппаратом
Разработать алгоритм расчета энергопотребления аппарата CanSat;

## Slide 3
Объект исследования: Энергопотребление пикоспутника CanSat.
Предмет исследования: Расчёт энергопотребления
Гипотеза: Если применить правильный алгоритм расчета энергопотребления, то результат получится верным.
Методы исследования: Изучение литературы по теме, изучение, расчет, эксперимент.
Проблема исследования: Состоит в том что у некоторых компонентов аппарата есть разные режимы работы, различные характеристики по энергопотреблению. Использование ошибочных данных может привести к сбоям работы приборов.
Новизна: Разработан алгоритм правильного расчета энергопотребления основных частей пикоспутника CanSat.
Запуск ракеты с пикоспутником CanSat.

## Slide 4
«Воздушно-инженерная школа -CanSat в России»
CanSat – это действующая модель микроспутника весом до 350 граммов. Все основные элементы «спутника», а именно: бортовой компьютер, приёмник-передатчик, научная нагрузка и система питания, должны вмещаться в банку объемом 0,33 л. «Спутник» запускается ракетой или сбрасывается с вертолёта и за время плавного спуска на парашюте с высоты от 300 метров должен передать полезную информацию
Соревнование проходит в городе Владимир на нем команды школьников и студентов соревнуются в удачном запуске микроспутников.
Существуют разные лиги соревнований:
Юниорская
Регулярная
Высшая
Организаторы проекта в России –МГУ им. М. В. Ломоносова. [Источник №2]
Миссия CanSat на лиге Юниор

## Slide 5
Разработка алгоритма по правильному расчету энергопотребления компонентов аппарата CanSat.
Сделать реестр всех компонентов аппарата;
Найти в datasheet средние показатели токопотребление для каждого компонента
Найти их технические характеристики из datasheet;
Сравнить технические характеристики этих же используемых приборов;
Создать блок-схему, состоящую из электропитания и из микросхем, составляющих аппарат;
Рассчитать время активной работы аппарата по заданной формуле;
Сравнить полученные результаты с теоретически полученными данными;
Проверить правильность расчетов, используя данные, полученные при полете аппарата;
Практическая работа в Кванториуме ДДТ им.Ф.И. Авдеевой

## Slide 6
№ | Наименование | Напряжение, U, В | Сила тока, I, А | Мощность, P, Вт | Потребляемая энергия, Дж
1 | Микроконтроллер: Arduino | 2,7 -5,5 В | 0,004- 0,005 | 0,0108 - 0,0275 | 38,88 - 99
2 | Магнитометр | 3,6 В до 6 В | 0,001 - 0.002 | 0,0036 – 0,012 | 12,96 – 43,2
3 | Гироскоп трехосевой | 2,4 – 3,6 В | 0,0045 - 0.0061 | 0,0108-0,0219 | 38,88 – 78,84
4 | Цифровой датчик атмосферного давления и температуры. | 3,3 или 5 В | до 0,001 | 0,0033 -0,005 | 11,88 - 18
5 | Сервопривод FS90 | 4,8–6 В | 0,01 - 0,150 | 0,048-0,9 | 172,8 - 3240
6 | Акселерометр ADXL345 | 2,0-3.6 В | 0,0000001-0,000004 | 0,0000002- 0,0000144 | 0,0072 – 0,0518
Основные характеристики компонентов аппарата CanSat из Интернета

## Slide 7
Микроконтроллер Arduino micro
Используемая микроэлектроника
Сервопривод FS90
Плата датчиков GY-801
Радио модуль SV-610
LED планка
Модуль датчиков
Стабилизатор напряжения
Аккумулятор на 450mA
Модуль CD карты
Схема электропитания и обмена данными

## Slide 8: Конфигурация компонентов платы
Плата нашего пикоспутника CanSat
Модуль CD карты
Сервопривод
Плата датчиков
Микроконтроллер Arduino
Радио модуль
LED планка

## Slide 9
№ | Наименование | Напряжение, U, В | Сила тока, I, А | Мощность, P, Вт | Время работы аппарата, t,с | Потребляемая энергия, | 
 |  |  |  |  |  | Дж | Вт • ч
1 | Микроконтроллер: Arduino | 5 В | 0,0045 | 0,0225 | 390 | 8,775 | 81
2 | Магнитометр | 5 В | 0,002 | 0,01 | 390 | 3,9 | 36
3 | Гироскоп трехосевой | 3,2 В | 0,0055 | 0,0176 | 390 | 6,864 | 63,36
4 | Цифровой датчик атмосферного давления и температуры. | 4 В | 0,001 | 0,004 | 390 | 1,56 | 14,4
5 | Сервопривод FS90 | 5 В | 0,03 | 0,15 | 390 | 58,5 | 540
6 | Акселерометр ADXL345 | 2,3 В | 0,0000003 | 0,00000069 | 390 | 0,000269 | 0,00248
7 | Радиомодуль | 5 В | 0,027 | 0,135 | 390 | 52,65 | 486
8 | Модуль CD карты | 5 В | 0,022 | 0,11 | 390 | 42,9 | 396
Экспериментальные измерения основных характеристик
компонентов аппарата CanSat в их рабочем состоянии
Данные измерений сопоставимы с заданными параметрами в технических паспортах
Двухканальный источник питания GPD – 72303S
Мультиметр UNI-T UT89

## Slide 10
№ | Номинальная емкость аккумулятора, мАч | Входное напряжение, U,В | Рабочее напряжение U,В | Сила тока, I, мА | Длительность работы аппарата
1 | 450 | 7,2 | 5 | 235 | 1 час 54 минута 53 секунды
2 | 450 | 7,2 | 5 | 150 | 3 часа
Расчет времени активной работы аккумулятора аппарата CanSat
T
T – время активной работы аккумулятора; C –номинальная электроемкость аккумулятора, т.е. это количество вырабатываемой энергии аккумулятором за определенное время;
I – сила тока, мА;
Мы измерили длительность работы аппарата в полете и в спокойствии.

## Slide 11: СИЛА ТОКА В МИКРОСХЕМАХ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Компоненты | Сила тока, мА | 
 | С неофициальных источников | С официальных источников, Datasheet
Микроконтроллер Arduino micro | 4 - 5 | 20,00
Гироскоп L3G4200D | 4,5 - 6,1 | 6,10
Акселерометр ADXL345 | 0,001-0,004 | 0,14
CD карта MicroSD | 80 | 40,00
Магнитометр HMC5883L | 1 - 2 | 0,10
Сервопривод FS90(Servo) | до 150 | 5,00
Радио передатчик SV610 | 95 | 60,00
Барометр BMP180 | до 1 | 1.00
LED планка | 25 | 60,00
Всего | 361,7 | 192,34
Длительность активной работы аппарата | 1 час 14 минут 24 секунды | 2 часа 20 минут 24 секунды
Реальные данные отличаются от теоретических данных, но информация полученная с официальных документов в ближе (столбец справа). Информации из разных источников могут между собой сильно различаться
Итоговый расчет энергопотребления удовлетворяет точность так как является относительно средним числом времени работы в активном и спокойном режиме работы

## Slide 12
Испытания пикоспутника на осенней сессии Проекта «Воздушно-инженерная школа - CanSat в России» в г. Владимир, июнь 2022 г.

## Slide 13: Значения изменений ускорения, высоты:
Используемые приборы:
Акселерометр, барометр
Изменения угла наклона аппарата:
Полетные данные
Используемые приборы:
Гироскоп

## Slide 14: ВЫВОД:
Разработан алгоритм правильного расчета энергопотребления основных частей CanSat;
Было проведено сравнение данных с разных источников;
Полученные экспериментальные данные подтверждают расчеты по энергопотреблению;
При полете правильно функционировали все компоненты аппарата;
Испытание работы аппарата прошло успешно в осенней сессии Воздушно-Инженерной школы в г. Владимир.
Разработанный алгоритм расчета энергопотребления аппарата CanSat хорошо показал свою работоспособность на чемпионате «ВИШ» и подтвердил свою точность экспериментальным измерением энергопотребления, удовлетворяя цели моего проекта;
Данный алгоритм можно использовать не только для чемпионата «ВИШ», но и для большинства простых аппаратов с микроэлектроникой. В дальнейшем я планирую развивать проект в более серьезных лигах чемпионата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

## Slide 15: Список источников:
А.В. Перышкин «Физика-8». Учебник . ООО «Дрофа», 2017
RosCanSat или «спутник» в алюминиевой банке по-русски // habr URL: https://habr.com/ru/company/dauria/blog/229357/
Воздушно-инженерная школа — CanSat в России // roscansat URL: https://roscansat.com/
3-Axis Magnetic Sensor QMC5883L // datasheet.lcsc URL: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/QST-QMC5883L-TR_C192585.pdf
Arduino Micro // farnell URL: https://www.farnell.com/datasheets/1685581.pdf
MTR-SERVO-FS90 // chipdip URL: https://www.chipdip.ru/product/mtr-servo-fs90
Датчик давления и температуры BMP180 (Digital Pressure Sensor) // iarduino URL: https://iarduino.ru/lib/datasheet%20bmp180.pdf
3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer // sparkfun URL: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometer/ADXL345.pdf
L3G4200D: three axis digital output gyroscope // elecrow URL: https://www.elecrow.com/download/L3G4200_AN3393.pdf
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ